## Slide 1: 第1部分 背景知识 第1章 计算机系统概述 第2章 操作系统概述
第一部分综述了计算机组织与系统结构、
重点讲述与操作系统设计相关的主题。

## Slide 2: 第1章 计算机系统概述
● 了解计算机系统的基本组成部分，以及它们之间的内部关系
● 掌握中断的概念，以及处理器为何利用中断，如何利用中断 （《组成原理》待讲）
● 理解处理器执行一条指令时的每个步骤
本章学习目标
● 列举并描述典型的计算机存储体系的每一层
想一想：你曾经在哪些课程中，学习过哪些相关内容？

## Slide 3: 1.1 基本构成
处理器
  控制计算机操作
  执行数据处理
内存 主/实存
  存储数据和程序
  易失，主存地址
输入输出模块
  辅助存储器(硬盘)
  通信设备，终端
  I/O地址
系统总线
  各部件间通信

## Slide 4: 1.2 微处理器的发展
微处理器（CPU）：台式机、笔记本
高速缓存Cache放入CPU中→多级高速缓存
单CPU→多CPU（对称多处理器SMP）
单核→多核：双核、四核、多核多线程
CPU在发展，应用在发展

## Slide 5: 1.3 指令的执行
【问题：】
结合图1.1，图1.2，分析说明一条指令执行时，数据如何流动
处理器从内存中读取指令
PC保存下一条指令的地址
每次取指令后 PC 自增
取到的指令载入到 IR

## Slide 6: 取指令和执行指令
操作分类：
① 处理器-存储器，
② 处理器-I/O，
③ 数据处理，
④ 控制
问题：为什么没有存储器-存储器
的操作，如何间接实现

## Slide 7: 例子：
0001 AC←M
0010 M←AC
0101 AC←AC+M
初始:
(PC)=300H

## Slide 8: 1.4 中断 （《组成原理》待讲）
中断处理器正常处理过程
用于提高处理器效率（为什么？）
中断分类
  程序中断：算术溢出，除数为0
  时钟中断：定时器中断
  I/O中断：I/O操作
  硬件失效中断：掉电，内存校验错

## Slide 9: 无中断 控制流程
【问题】分析右图中无中断的程序控制流

## Slide 10: 短 I/O 等待
I/O与指令
执行并发
中断点
中断服务程序

## Slide 11: 长 I/O 等待

## Slide 12: 1.4.1 中断和指令周期
中断发生
不可预测

## Slide 13: 有中断的指令周期
何时检测中断？
有中断或无中断如何处理？
中断阶段会带来额外开销，为什么还要采取中断机制？

## Slide 14: 1.4.2 中断处理

## Slide 15
3
2
4
5
1
1
6
2
3
4
5

## Slide 16: 1.4.3 多个中断
假设当一个中断正在处理，另一个中断出现，两个方法
  在一个中断处理中禁止其他中断（顺序中断）
  使用优先级（嵌套中断）

## Slide 17
打印机、磁盘、通信线的中断优先级为
2，4，5。在t=10,t=15,t=20分别有打印机中断、通信中断和磁盘中断来到
2
5
4

## Slide 18: 1.5 存储器的层次结构
存储器的主要局限
  容量，速度，费用
存取时间越短，每位价格越高
容量越大，每位价格越低
容量越大，存取速度越慢

## Slide 19: 存储器层次结构
从上往下：
  每位价格递减
  容量递增
  存取时间递增
  存储器访问
  频率递减
二级存储器
  外部的，辅助的，非易失的
  用于存储程序和数据文件

## Slide 20: 1.6 高速缓存
Cache对于操作系统不可见
  Cache与其他存储管理硬件互动
Cache设计动机
  每个指令周期处理器至少访问一次内存 (访存多)
  处理器速度远快于内存访问速度
  利用局部性原理（在处理器和内存间）提供一个容量小速度快的存储器

## Slide 21: 局部性原理
…之后更多细节但简而言之…
最近调用的数据常常和当前数据比较近
  如果数据被调用了，那么他的邻居可能很快就会被需要了

## Slide 22: 高速缓存
包含部分主存数据的副本
处理器首先检查高速缓存
  如果没有找到，读取一块内存到缓存
由于局部性原理，紧接着的内存访问很可能都在这个内存块中

## Slide 23: 高速缓存/内存的结构
Cache： 槽、标签
内存： 块
命中，命中率

## Slide 24: 高 速 缓 存 读 操 作

## Slide 25: 1.6.3 高速缓存设计
五个高速缓存设计问题
  高速缓存大小，块大小
  映射函数， 替换算法， 写策略
高速缓存大小
  适当小的高速缓存对性能有显著影响
块大小
  块是高速缓存和主存间数据交换的单位
  块越大，命中率越高；但太大会降低重用率

## Slide 26: 高速缓存设计问题
映射函数
  确定这个块将占用高速缓存哪个位置
  当一个块读入高速缓存时，另一个将被替换出
  映射函数越灵活，搜索是否该块在高速缓存中的逻辑电路越复杂
替换算法
  当要把一个新块载入cache时，选择要替换的块
  理想状态替换掉一个不会再使用的块 (无法保证)
  高效的策略要求替换使用最少的块
  (最近最少使用 LRU)

## Slide 27: 高速缓存设计问题
写策略
  规定何时发生写操作
  每当块更新时都发生写操作
  只有块替换时才发生写操作
    减少（内存）写操作次数
    使主存处于一种过时的状态